วิธีการเข้าหัวสายแลน

ใช้ Wireless กันจนชิน อย่าลืมวิธีการเข้าหัวสายแลนซะละ ก่อนอื่นมาเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อน 1. สาย CAT5 (สายแลน) ตามความยาวที่ต้องการ แต่ไม่ควรเกิน 100 m. 2. คริมเข้าหัว RJ-45 3. หัว RJ-45 ใช้สองหัว ต่อหนึ่งเส้น ต่อไปมาดูวิธีการเข้าหัวกัน 1. ปลอกเปลือกนอกของสาย CAT5 ออก โดยห่างจากปลายสายประมาณ 2-3 cm. ใช้คัตเตอร์หรือมีดปลอกเปลือกที่มากับคริม ระวังอย่าให้สายข้างในขาด สายภายในจะเป็นเกรียวกันเป็นคู่ สี่คู่ สี่สี 2. คลายเกรียวออกทั้งหมด 3. จับเลียงลำดับสายใหม่ดังนี้ หากต้องการทำสายตรง (ใช้สำหรับเครื่องคอมไป Hub) ให้เรียงสีดังนี้ทั้งสองข้าง ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว ฟ้า ขาวฟ้า เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล ส่วนสายครอส ให้เรียงตามนี้ข้างหนึ่ง (สำหรับต่อคอมกับคอม) ขาวเขียว ส้ม ขาวส้ม ฟ้า ขาวฟ้า เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล และอีกข้างหนึ่ง ขาวส้ม เขียว ขาวเขียว ฟ้า ขาวฟ้า ส้ม ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4. หลังจากเรียงสายเรียบร้อยแล้ว จับสายที่เรียงให้แน่น อย่าให้สลับ แล้วสอดเข้าหัว RJ-45 ให้สุดปลอก ดูว่าสายทุกสีเข้าจนสุดปลอกแล้ว 5. นำสายพร้อมปลอกเข้าคริมแล้วบีบสุดแรงเกิด เสร็จแล้ว Yo!